## Slide 1: Классификация полимеров.

## Slide 2
Полимеры - химические соединения с высокой молекулярной массой, молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся группировок (мономерных звеньев).
Образуются в результате
полимеризации. Имеют
собственную
классификацию.

## Slide 3: Классификация полимеров.
1. По происхождению
природные
синтетические
искусственные

## Slide 4: Природные
Природные или натуральные, представляют собой большую группу полимеров, встречающихся в. окружающем нас мире.
Долгое время считалось, что природные полимеры - продукт деятельности живых организмов. Однако полимеры были найдены и в составе метеоритов, и в продуктах извержений вулканов, и в межзвездной пыли (формальдегид).
Для многих из них
является общей формулой
крахмал
целлюлоза

## Slide 5: Синтетические
Получают синтезом из мономеров, то есть объединением множества мелких молекул в несколько макромолекул.
Многие синтетические полимеры не имеют аналогов среди природных.
гранулы полиэтилена
ПВХ

## Slide 6: Искусственные
Данные полимеры получают из природных полимеров путем их химической модификации.
Целлюлоза
Нитроцеллюлоза
Ацетатцеллюлоза

## Slide 7: Классификация полимеров
2. По химической природе состава
органические
элементоорганические
неорганические

## Slide 8: Органические
К органическим полимерам относится большинство изучаемых веществ, макромолекулы которых в главной цепи кроме атомов углерода, могут содержать также и другие элементы - кислород, азот, серу и т.д.

## Slide 9: Неорганические
Молекулы неорганических полимеров построены из атомов кремния, алюминия, германия, серы и др. и не содержат органические боковые радикалы.
Силиконы являются одним из наиболее часто встречающихся
неорганических полимеров. Они выглядят вот так:

## Slide 10: Элементоорганические
У элементоорганических полимеров главная молекулярная цепь имеет неорганическую природу, а боковые ответвления – органическую.
Примерами элементорганических
полимеров являются
полиорганоциклофосфазены.

## Slide 11: Классификация полимеров
3. По строению главной цепи
Гомоцепные
Гетероцепные

## Slide 12: Гетероцепные
Гетероцепными называют такие полимеры, главная цепь которых состоит из различных атомов. К гетероцепным полимерам относятся простые эфиры, например:
полиэтиленгликоль

## Slide 13: Гомоцепные
Гомоцепные полимеры имеют главную цепь, состоящую из одинаковых атомов.
Если главная цепь состоит из атомов кремния,
то полимеры называют кремнийцепными - полисиланами:

## Slide 14: Классификация полимеров
4. По структурной форме цепи
линейные
разветвленные
сетчатые
(пространственные)

## Slide 15: Линейные
Линейными называют полимеры, молекулы которых представляют собой длинные цепи, не имеющие разветвлений или же которые имеют короткие ответвления в пределах одного мономерного звена:
- относятся к линейным полимерам.

## Slide 16: Разветвленные
Разветвленными полимерами называют полимеры, макромолекулы которых имеют боковые ответвления от цепи, называемой главной или основной. Число ответвлений и их размер могут изменяться в очень широких пределах.
Например, молекулу полиэтилена высокого
давления схематически можно изобразить так:

## Slide 17: Сетчатые
Сетчатыми или пространственными называют полимеры, построенные из длинных цепей, соединенных друг с другом поперечными химическими связями в трехмерную сетку. Примерами таких полимерных материалов являются фенолформальдегидные смолы, резины, эбонит и др.